## Slide 1
RGB扶梯识别方案
YOLOv7目标检测网络
输入：
单目RGB图像
输出
扶梯Bounding Box
根据Bbox下界
估算的扶梯深度
（可看见完整扶梯时）
采用深度学习方法，采集商场数据集训练深度神经网络，以识别RGB图像中的扶梯对象。
正确
漏检
错检
现阶段性能
召回率83.0%
查准率87.3%
探测距离：待确认~2.478m
探测角度：
120°
存在漏检、误检风险
单目检测无法分析扶梯姿态，距离偏差大
室内关灯环境无法使用
识别原理
探测范围
存在风险